FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

1- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

| Nome do produto: Código de venda do produto: Principal uso: Nome da empresa: Endereço: Telefone para contato: Telefone para emergências: Fax: E-mail: Site: CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica): | Amaciante Candura Clássico Clássico: 11 (2L) / 14 (5L) Amaciar roupas em geral Iplasa Indústria e Comércio de Produtos Domissanitários Ltda. Avenida Professor Benedito de Andrade, 911 – Distrito Industrial Unileste – CEP: 13422-000 – Piracicaba-SP. (0xx19) 3429-0300 (0xx19) 3429-0300 (0xx19) 3424-2953 sac@candura.com.br www.candura.com.br 0800 722 6001 |
| --- | --- |

2- IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou mistura:

Corrosão/irritação à pele - Categoria 2 Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 2A

2.2 Elementos apropriados da rotulagem:

PICTOGRAMA:

PALAVRA DE ADVERTÊNCIA: ATENÇÃO

| FRASES DE PERIGO: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | H315 | Provoca irritação à pele |
|  | H319 | Provoca irritação ocular grave |

FRASE DE PRECAUÇÃO:

| Frases de Prevenção: | P264 | Lave cuidadosamente após o manuseio. |
| --- | --- | --- |
|  | P280 | Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/ proteção facial. |

| Frases de Resposta à emergência: | P302 + P352 | EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. |
| --- | --- | --- |
|  | P321 | Tratamento específico. |
|  | P332 + P313 | Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. |
|  | P362 + P364 | Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. |
|  | P305 + P351 + P338 | EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. |
|  | P337 + P313 | Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. |

| Frases de Armazenamento: | - | Não estabelecido. |
| --- | --- | --- |

| Disposição: | - | Não estabelecido. |
| --- | --- | --- |

2.3 Outros perigos que não resultam em uma classificação:

Não aplicável a este produto.

3- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

| MISTURA Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: |  |
| --- | --- |

| Nome químico | N. CAS | Concentração, % | Classificação GHS (NBR 14725-2)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloreto de Dialquil Dimetil Amônio | 61789-80-8 | 1,61 | H313; H314; H400; H410 |
| Mistura MIT / CMIT - Metilcloroisotiazolinona Metil isotiazolinona | 26172-55-4 | 0,007 | - |
| Espessante | - | 0,027 | - |
| Corante | 147-14-8 | 0,001 | - |
| Fragrância | - | < 0,25 | - |

4- MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

| Inalação: Contato com a pele: Contato com os olhos: Ingestão: Ações que devem ser evitadas: Notas para o médico: | Remova a vítima para ambiente com ar fresco. Caso haja dificuldade de respiração, providencie socorro imediatamente e procure um médico. A vítima deve ser conduzida para local ventilado, mantendo-a em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ ou a embalagem do produto. Após contato com a pele, retire imediatamente toda a roupa contaminada e levar com água e sabão em abundância. Se a roupa se aderir a pele, não a remova. Tenha cuidado, o produto pode permanecer preso debaixo da roupa, calçado ou de um acessório. Se irritação persistir contate o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ ou a embalagem do produto. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS, enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Não esfregar os olhos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Se irritação persistir contate o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ ou a embalagem do produto. Faça diluição imediatamente, fornecendo à vítima grandes quantidades de água. Se ingerido, não provocar vômito. Consultar de imediato o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou orientação médica, levando consigo a embalagem do produto ou a FISPQ. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não induza ao vômito, não fornecer leite ou outro alimento/produto a fim de neutralizar o produto; aplicar pomadas ou colírios sem orientação médica. Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido. |
| --- | --- |

5- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

| Meios de extinção apropriados: Meios de extinção não recomendados: Perigos específicos da mistura: Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: | Produto não inflamável. Use os agentes recomendados para os materiais que estiverem ao redor. Apropriados: compatível com espuma, neblina d'água e dióxido de carbono (CO2) pó químico seco (PQS) (Abc). Água diretamente sobre o líquido em chamas. A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Instruções de combate a incêndios: Combata o incêndio tomando as precauções normais, a uma distância segura, onde a temperatura não seja percebido. Proteção durante o combate a incêndios: Utilize equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d’água. Outras informações: Em caso de incêndio, gases corrosivos e nocivos são liberados. |
| --- | --- |

6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

| Precauções pessoais: Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Para o pessoal do serviço de emergência: Precauções ao meio ambiente: Métodos e materiais para a contenção e limpeza: | Isole preventivamente de fontes de ignição. Evacue a área. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Use EPI conforme descrito na seção 8. Evitar contato com os olhos. Pode ser nocivo para os organismo a aquáticos, para flora, para os organismos do solo. Limpar qualquer derramamento o mais rápido possível, usando um material absorvente para coletá-lo. Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou águas públicas. Isole o vazamento preventivamente de fontes de ignição. Não fume. Evacue a área. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isto puder ser feito sem risco. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. Retire as pessoas indispensáveis do local. Utilize EPI completo como luvas e botas de segurança, óculos de proteção tipo ampla visão, vestuário protetor adequado para proteção de todo o corpo. O material utilizado deve ser impermeável. Recomenda-se o uso de respirador tipo autônomo com pressão positiva, em caso de grande vazamento, onde a exposição é grande. Evite que o produto derramado atinja cursos d’água e rede de esgotos. Para Contenção: Interromper o vazamento, se possível sem riscos. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescentes, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. |
| --- | --- |

7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

| Medidas técnicas apropriadas para o manuseio: Precauções para manuseio seguro: Medidas de higiene: Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade: Prevenção de incêndio e explosão: Condições adequadas: Materiais para embalagem: Recomendado: Não recomendados: | Evite inalar o vapor do produto. Manuseie o produto com ventilação local adequada. Use proteção respiratória adequada onde houver risco potencial de exposição acima dos limites estabelecidos. Mantenha distancia de fontes de ignição, calor ou faíscas. Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/ exaustão local. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação. Não é esperado que o produto apresente risco de incêndio ou explosão. Mantenha afastado do calor, faísca, chama abertas superfícies quentes. Não fume. Mantenha o recipiente fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. Utilizar apenas ferramentas anti-faisca. Armazene em local bem ventilado, longe de luz solar. Manter armazenado em temperatura ambiente. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto. Não especificado. Armazenar o produto sempre em recipiente equivalente ao material de comercialização. Não especificado. |
| --- | --- |

8- CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

| Parâmetros de controle: Limites de exposição ocupacional: Indicadores biológicos: Medidas de controle de engenharia: Medidas de proteção pessoal: Proteção dos olhos/face: Proteção da pele: Proteção respiratória: Perigos térmicos: Precauções especiais: | Nenhuma informação adicional disponível. Nenhuma informação adicional disponível. Nenhuma informação adicional disponível. Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. E recomendado tornar disponíveis chuveiros e emergência lava olhos na área de trabalho. Como medida de proteção recomenda-se a utilização de equipamentos de proteção individuais básicos. As indicações contidas neste ponto referem-se ao produto puro. As medidas de proteção para o produto diluído podem variar em função do seu grau de diluição, uso e método de aplicação. Para determinar o cumprimento de instalação de duchas de emergência e/ou lava-olhos nos armazéns deve-se levar em conta a regulamentação referente, aplicável em cada caso. Toda a informação aqui apresentada é uma recomendação, sendo necessária à sua implementação por parte dos serviços de prevenção de riscos laborais ao desconhecer as medidas de prevenção adicionais que a empresa possa dispor. Use óculos de segurança com vedação lateral ou ampla visão quando houver risco de respingo nos olhos. Use proteção facial completa quando houver riscos excessivos de respingo do produto. Luvas, botas e aventais impermeabilizantes. Recomenda-se o uso de equipamento de proteção respiratória nos casos em que possa ocorrer inalação durante o manuseio/utilização do produto. Não aplicável. Chuveiros de emergência e lava-olhos devem ser providenciados para as áreas de manuseio do produto. Observação importante: Mantenha esses equipamentos sempre testados e em condições de uso. Assegure que sejam alimentados com água fresca. |
| --- | --- |

9- PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

| Aspecto: Odor e limite de odor: pH: Cor: Ponto de fusão/ponto de congelamento: Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Ponto de fulgor: Taxa de evaporação: Inflamabilidade: Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Pressão de vapor: Densidade de vapor: Densidade relativa: Solubilidade(s): Coeficiente de partição – n octanol/água: Temperatura de autoignição: Temperatura de decomposição: Viscosidade: Ionogeneidade: | Líquido viscoso Característico 5,0 a 6,0 (a 25°C) Azul Não disponível Não disponível Não disponível Não disponível Não inflamável Não inflamável Não disponível Não disponível 0,988 g/cm3 Emulsionável em água Não disponível 421 °C (ingrediente ativo) Não disponível. Não disponível Catiônico |
| --- | --- |

10- ESTABILIDADE E REATIVIDADE

| Estabilidade química: Reatividade: Possibilidade de reações perigosas: Condições a serem evitadas: Materiais ou substâncias incompatíveis: Produtos perigosos da decomposição: | Estável sob condições normais de manuseio e armazenamento. Produto não reativo em condições de uso e armazenamento adequado. Não aplicável em condições normais de manuseio e armazenamento. Temperaturas elevadas. Não aplicável. A decomposição térmica pode produzir gases tóxicos e altamente irritantes além de dióxido e monóxido de carbono. |
| --- | --- |

11- INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

| DL50 – Oral Agudo: DL50 – Dérmico Agudo: DL50 Inalação Agudo: Corrosão/irritação da pele: Lesões oculares graves/irritação ocular: Sensibilização respiratória ou à pele: Mutagenicidade em células germinativas: Carcinogenicidade: Toxicidade à reprodução: Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: Perigo por aspiração: | Componente: Cloreto de di(sebo hidrogenado) dimetilamonio. Toxicidade aguda oral: DL50: > 5 000 mg/kg Espécie: Rato. De acordo com os dados de estudo e pesquisa, baseado no valor referencial de DL50 (oral) do componente da mistura e da base de cálculo referenciada pela ABNT NBR 14725-2:2019, realizada através da equação da ETA da mistura de todos os ingredientes relevantes item 5.2.4.1, aplicados aos valores de corte/limite de concentração tabela 1 – Categorias de toxicidade aguda e valores aproximados de DL50/CL50, item 5.2.2 Classificação de misturas quando há dados de toxicidade aguda para a mistura completa, apresentou os seguintes dados calculados para a concentração: 1,61%, obtive resultado teórico de ETAm DL50 (oral) = 310.559 mg/kg. Baseado nos níveis de concentração de cada componente e seus respectivos DL50 por via de exposição oral, a mistura total apresentou ETAm (oral): 339.757 mg/kg. Componente: Mistura MIT/CMIT Metilcloroisotiazolinona Metil isotiazolinona. Toxicidade aguda oral: DL50: 1665 mg/kg Espécie: Rato. De acordo com os dados de estudo e pesquisa, baseado no valor referencial de DL50 (oral) do componente da mistura e da base de cálculo referenciada pela ABNT NBR 14725-2:2019, realizada através da equação da ETA da mistura de todos os ingredientes relevantes item 5.2.4.1, aplicados aos valores de corte/limite de concentração tabela 1 – Categorias de toxicidade aguda e valores aproximados de DL50/CL50, item 5.2.2 Classificação de misturas quando há dados de toxicidade aguda para a mistura completa, apresentou os seguintes dados calculados para a concentração: 0,007%, obtive resultado teórico de ETAm DL50 (oral) = 23.785.738 mg/kg. Componente: Espessante. Toxicidade aguda oral: DL50: 8700 mg/kg Espécie: Rato. De acordo com os dados de estudo e pesquisa, baseado no valor referencial de DL50 (oral) do componente da mistura e da base de cálculo referenciada pela ABNT NBR 14725-2:2019, realizada através da equação da ETA da mistura de todos os ingredientes relevantes item 5.2.4.1, aplicados aos valores de corte/limite de concentração tabela 1 – Categorias de toxicidade aguda e valores aproximados de DL50/CL50, item 5.2.2 Classificação de misturas quando há dados de toxicidade aguda para a mistura completa, apresentou os seguintes dados calculados para a concentração: 0,027%, obtive resultado teórico de ETAm DL20 (oral) = 32.222.308 mg/kg Componente: Corante. Toxicidade aguda oral: DL50: > 5000 mg/kg Espécie: Rato. De acordo com os dados de estudo e pesquisa, baseado no valor referencial de DL50 (oral) do componente da mistura e da base de cálculo referenciada pela ABNT NBR 14725-2:2019, realizada através da equação da ETA da mistura de todos os ingredientes relevantes item 5.2.4.1, aplicados aos valores de corte/limite de concentração tabela 1 – Categorias de toxicidade aguda e valores aproximados de DL50/CL50, item 5.2.2 Classificação de misturas quando há dados de toxicidade aguda para a mistura completa, apresentou os seguintes dados calculados para a concentração: 0,01%, obtive resultado teórico de ETAm DL20 (oral) = 50.000.000 mg/kg. Componente: Essência. Não existe nenhuns dados sobre este produto. O perigo para a saúde foi avaliado com base nos ingredientes presentes na preparação e nas suas concentrações. Baseado nos níveis de concentração de cada componente e seus respectivos DL50 por via de exposição oral, a mistura total apresentou ETAm (oral): 301.834 mg/kg. Por apresentar resultados acima do valor de corte/limite estabelecido por categoria, o produto não se classifica para o GHS na toxicidade aguda via oral. Componente: Cloreto de di(sebo hidrogenado) dimetilamonio. Toxicidade aguda dérmico: DL50: 2000 mg/kg Espécie: Rato. De acordo com os dados de estudo e pesquisa, baseado no valor referencial de DL50 (oral) do componente da mistura e da base de cálculo referenciada pela ABNT NBR 14725-2:2019, realizada através da equação da ETA da mistura de todos os ingredientes relevantes item 5.2.4.1, aplicados aos valores de corte/limite de concentração tabela 1 – Categorias de toxicidade aguda e valores aproximados de DL50/CL50, item 5.2.2 Classificação de misturas quando há dados de toxicidade aguda para a mistura completa, apresentou os seguintes dados calculados para a concentração: 1,61%, obtive resultado teórico de ETAm DL50 (oral) = 124.224 mg/kg. Baseado nos níveis de concentração de cada componente e seus respectivos DL50 por via de exposição oral, a mistura total apresentou ETAm (oral): 339.757 mg/kg. Componente: Mistura MIT/CMIT Metilcloroisotiazolinona Metil isotiazolinona. Toxicidade aguda dérmica: DL50: 2000 mg/kg Espécie: Rato. De acordo com os dados de estudo e pesquisa, baseado no valor referencial de DL50 (oral) do componente da mistura e da base de cálculo referenciada pela ABNT NBR 14725-2:2019, realizada através da equação da ETA da mistura de todos os ingredientes relevantes item 5.2.4.1, aplicados aos valores de corte/limite de concentração tabela 1 – Categorias de toxicidade aguda e valores aproximados de DL50/CL50, item 5.2.2 Classificação de misturas quando há dados de toxicidade aguda para a mistura completa, apresentou os seguintes dados calculados para a concentração: 0,007%, obtive resultado teórico de ETAm DL50 (dérmico) = 285.714.429 mg/kg. Componente: Essência. Não existe nenhuns dados sobre este produto. O perigo para a saúde foi avaliado com base nos ingredientes presentes na preparação e nas suas concentrações. Baseado nos níveis de concentração de cada componente e seus respectivos DL50 por via de exposição dérmica, a mistura total apresentou ETAm (dérmico): 123.686 mg/kg. Por apresentar resultados acima do valor de corte/limite estabelecido por categoria, o produto não se classifica para o GHS na toxicidade aguda via dérmica. Componente: Mistura MIT/CMIT Metilcloroisotiazolinona Metil isotiazolinona. Toxicidade aguda inalação: DL50: 1,98 mg/l Espécie: Rato. De acordo com os dados de estudo e pesquisa, baseado no valor referencial de DL50 (oral) do componente da mistura e da base de cálculo referenciada pela ABNT NBR 14725-2:2019, realizada através da equação da ETA da mistura de todos os ingredientes relevantes item 5.2.4.1, aplicados aos valores de corte/limite de concentração tabela 1 – Categorias de toxicidade aguda e valores aproximados de DL50/CL50, item 5.2.2 Classificação de misturas quando há dados de toxicidade aguda para a mistura completa, apresentou os seguintes dados calculados para a concentração: 0,007%, obtive resultado teórico de ETAm DL50 (inalação) = 28.289 mg/l. Baseado nos níveis de concentração de cada componente e seus respectivos DL50 por via de exposição inalatória, a mistura total apresentou ETAm (inalação): 28.289 mg/l. Por apresentar resultados acima do valor de corte/limite estabelecido por categoria, o produto não se classifica para o GHS na toxicidade aguda via inalatória. Este produto provoca irritação à pele (vermelhidão / ressecamento), por contato prolongado. Provoca irritação ocular grave. Sintomas como: dor, lacrimejamento, vermelhidão. Não classificado como sensibilizante respiratório ou a pele. Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas. Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade. Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução. Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única. Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida ou prolongada. Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração. |
| --- | --- |

12- INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade:

Componente: Cloreto de di(sebo hidrogenado) dimetilamonio

Efeitos da ecotoxicidade

Toxicidade para os peixes: CL50: > 10 - 100 mg/l

Duração da exposição: 96 h

Espécie: Pimephales promelas (vairão gordo)

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos.:

CE50: > 1 - 10 mg/l

Duração da exposição: 48 h

Espécie: Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)

Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD

Toxicidade para as algas : CE50: > 0,1 - 1 mg/l

Duração da exposição: 72 h

Espécie: Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)

Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD

NOEC: > 0,01 - 0,1 mg/l

Duração da exposição: 5 d

Espécie: Pseudokirchneriella subcapitata

Toxicidade para os peixes

(Toxicidade crônica): NOEC: > 0,01 - 0,1 mg/l

Duração da exposição: 35 d

Espécie: Pimephales promelas (vairão gordo)

Método: Diretrizes para o teste 210 da OECD

Read-across (Analogia)

Toxicidade em daphnias e

outros invertebrados

aquáticos. (Toxicidade crônica): NOEC: > 0,01 - 0,1 mg/l

Duração da exposição: 21 d

Espécie: Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)

Método: Diretrizes para o teste 211 da OECD

De acordo com os resultados de ecotoxicidade dos componentes que constituem essa mistura, classificados como perigoso ao ambiente aquático e avaliando os valores de corte/limite de concentração dos classificados de acordo com a ABNT NBR 14725-4:2014, item 3.2 Misturas, tabela A.1 – Valores de corte/limites de concentração para cada classe de perigo à saúde e ao meio ambiente e seguindo os critérios estabelecidos na tabela 26 – Classificação de toxicidade aguda de uma mistura, baseada na soma da concentração dos ingredientes classificados, tabela 28 – Fatores multiplicativos para ingredientes altamente tóxicos (categoria 1) em misturas, levando em consideração o fator multiplicativo (M) diante dos resultados de CL50 e CE50 e soma da concentração dos ingredientes o produto não se  classifica como perigoso ao ambiente aquático, pois apresenta resultado abaixo do valor de corte/limite de concentração estabelecido de 25%. Aguda 1 x M > 25% ( 1,61 X 1 < 25% ( 1,61 < 25%.

De acordo com os resultados de ecotoxicidade dos componentes que constituem essa mistura, classificados como perigoso ao ambiente aquático e avaliando os valores de corte/limite de concentração dos classificados de acordo com a ABNT NBR 14725-4:2014, item 3.2 Misturas, tabela A.1 – Valores de corte/limites de concentração para cada classe de perigo à saúde e ao meio ambiente e seguindo os critérios estabelecidos na tabela 27 – Classificação de toxicidade crônica de uma mistura, baseada na soma da concentração dos ingredientes classificados, tabela 28 – Fatores multiplicativos para ingredientes altamente tóxicos (categoria 1) em misturas, levando em consideração o fator multiplicativo (M) diante dos resultados de CL50 e CE50 e soma da concentração dos ingredientes o produto não se  classifica como perigoso ao ambiente aquático - Crônico, pois apresenta resultado abaixo do valor de corte/limite de concentração estabelecido de 25%. Crônica 1 x M > 25% ( 1,61 X 1 < 25% ( 1,61 < 25%.

Persistência e degradabilidade: Não disponível.

Potencial bioacumulativo: Não é esperado que o produto apresente potencial de bioacumulação em organismo aquáticos.

Mobilidade no solo: Não disponível.

Outros efeitos adversos: Não disponível.

SEÇÃO 0 INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

13- CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao:

Produto: quando necessário, o hipoclorito de sódio pode ser neutralizado com agentes redutores tais como: Tiossulfato de Sódio, Biossulfato de Sódio, Sulfito de Sódio ou Água Oxigenada. O descarte deve ser feito de acordo com a regulamentação aplicável (federal estadual ou municipal). O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Restos de produtos: O descarte deve ser feito de acordo com a regulamentação aplicável (federal estadual ou municipal). Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagem usada: O descarte deve ser feito de acordo com a regulamentação aplicável (federal estadual ou municipal). Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14- INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

| Terrestre: | ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres: • Resolução nº 5232 de 14 de dezembro de 2016: Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências. |
| --- | --- |
| Número da ONU: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Nome apropriado para embarque: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Classe/subclasse de risco principal: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Risco subsidiário: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Número de risco: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Grupo de embalagem: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Hidroviário: | DPC - Diretoria de Portos e Costas: Transporte em águas brasileiras.- Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) • NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. • NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.- International Maritime Organization (Organização Marítima Internacional): • IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos). |
| Número da ONU: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Nome apropriado para embarque: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Classe/subclasse de risco principal: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Risco subsidiário: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Número de risco: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Grupo de embalagem: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Aéreo: | ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - Resolução n° 129 de 8 de dezembro de 2009. RBAC N175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS N 175-001 - INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS ICAO - "International Civil Aviation Organization" (Organização da Aviação Civil Internacional) - Doc 9284-NA/905 IATA - "Internacional Air Transport Association" (Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR). |
| Número da ONU: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Nome apropriado para embarque: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Classe/subclasse de risco principal: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Risco subsidiário: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Número de risco: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Grupo de embalagem: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |

15- REGULAMENTAÇÕES

- Portaria n° 473, de 13 de dezembro de 2011. NBR 14725-1: 2009 Versão Corrigida: 2010, Produto químico - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 1: Terminologia.

- NBR 14725-2: 2019 Segunda edição: 13.06.2019, Produto químico - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 2: Sistema de classificação de perigo.

- NBR 14725-3: 2017 Terceiro edição: 14.08.2017, Produto químico - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 3: Rotulagem.

- NBR 14725-4: 2014 Terceiro edição: 2014, Produto químico - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 4: Ficha de informações de segurança de produtos químicos.

- RESOLUÇÃO Nº 5.947, DE 1º DE JUNHO DE 2021 "Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e aprova as suas Instruções Complementares, e dá outras providências".

- RESOLUÇÃO-RDC Nº 59, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010 - Sobre os procedimentos e requisitos técnicos para a notificação e o registro de produtos saneantes e dá outras providências.

- Portaria 3214 de 08 de Junho de 1978, Norma Regulamentadora nº 06 - Norma Regulamentadora nº 23 -  Norma Regulamentadora nº 09 - Norma Regulamentadora nº 15.

16- OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas sessões anteriores:

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Legendas e Abreviaturas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

CAS - Chemical Abstracts Service

CL50 - Concentração Letal 50%

DL50 - Dose Letal 50% CE50 – Concentração efetiva 50%

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego

NA - Não Aplicável LOEC - Menor concentração de produto capaz de causar efeito. BCF - Fator de bioconcentração. Este fator é calculado através da divisão entre a concentração do produto químico, encontrada em animais pela concentração do produto químico na água,onde este animal habita.

ONU - Organização das Nações Unidas

SBCA - Self Contained Breathing Apparatus

ETAm - Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura

Bibliografia:

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA (MTP). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jan.2022

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA (MTP). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jan.2022

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 8th rev. ed. New York: United Nations, 2021.

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2021.

ECHA - EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: <https://echa.europa.eu/search-forchemicals?p_p_id=disssimplesearch_WAR_disssearchportlet&p_p_lifecycle=0&_disssimplesearch_WAR_disssearchportlet_searchOccurred=true&_disssimplesearch_WAR_disssearchportlet_sessionCriteriaId=dissSimpleSearchSessionParam101401688381281961 . Acesso em: julho. 2023.

IPCS - INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY –INCHEM. Disponível em: <http://www.inchem.org/ >. Acesso em: julho.2023.

IUCLID - INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [S.l.]: European chemical Bureau.

NIOSH - NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: <http://www.cdc.gov/niosh/>. Acesso em: julho.2023.

TOXNET - TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: < http://chem.sis.nlm.nih.gov/>. Acesso em: julho.2023.

# INTERNATIONAL CHEMICAL SAFETY CARDS (ICSCs). Disponível em: https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_lang=en&p_card_id=1518&p_version=2 Acesso em: julho.2023.

Elaborado por: Aldemir Frazão

Responsável Técnico: Eloisa de Souza