FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

1- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

| Nome do produto: Código de venda do produto: Principal uso: Nome da empresa: Endereço: Telefone para contato: Telefone para emergências: Fax: E-mail: Site: CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica): | Lava Louças Neutro Candura 982 (500 mL) 966 ( 5L) Limpador de uso geral Iplasa Indústria e Comércio de Produtos Domissanitários Ltda. Avenida Professor Benedito de Andrade, 911 – Distrito Industrial Unileste – CEP: 13422-000 – Piracicaba-SP. (0xx19) 3429-0300 (0xx19) 3429-0300 (0xx19) 3424-2953 sac@candura.com.br www.candura.com.br 0800 722 6001 |
| --- | --- |

2- IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou mistura:

Corrosão/irritação à pele - Categoria 2 Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 2A

2.2 Elementos apropriados da rotulagem:

PICTOGRAMA:

PALAVRA DE ADVERTÊNCIA: ATENÇÃO

| FRASES DE PERIGO: | H315 | Provoca irritação à pele |
| --- | --- | --- |
|  | H319 | Provoca irritação ocular grave |

FRASE DE PRECAUÇÃO:

| Frases de Prevenção: | P264 | Lave cuidadosamente após o manuseio. |
| --- | --- | --- |
|  | P280 | Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/ proteção facial. |

| Frases de Resposta à emergência: | P332 + P313 | Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. |
| --- | --- | --- |
|  | P305 + P351 + P338 | EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. |
|  | P302 + P352 | EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. |
|  | P321 | Tratamento específico. |
|  | P362 + P364 | Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. |
|  | P337 + P313 | Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. |

| Frases de Armazenamento: | - | Não estabelecido. |
| --- | --- | --- |

| Disposição: | - | Não estabelecido. |
| --- | --- | --- |

2.3 Outros perigos que não resultam em uma classificação:

Não aplicável a este produto.

3- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

| MISTURA Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: |  |
| --- | --- |

| Nome químico | N. CAS | Concentração, % | Classificação GHS (NBR 14725-2)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio | 25155-30-0 | < 4,5% | H316; H318; H317; H401; H411 |
| bronopol (DCI) / mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2- metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1) | 52-51-7 / 55965-84-9 | 0,30% | - |
| Fragrância | - | 0,05% | - |
| Corante | - | 0,004% | - |

4- MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

| Inalação: Contato com a pele: Contato com os olhos: Ingestão: Ações que devem ser evitadas: Notas para o médico: | Remova a vítima para ambiente com ar fresco. Caso haja dificuldade de respiração, providencie socorro imediatamente e procure um médico. A vítima deve ser conduzida para local ventilado, mantendo-a em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ ou a embalagem do produto. Após contato com a pele, retire imediatamente toda a roupa contaminada e levar com água e sabão em abundância. Se a roupa se aderir a pele, não a remova. Tenha cuidado, o produto pode permanecer preso debaixo da roupa, calçado ou de um acessório. Se irritação persistir contate o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ ou a embalagem do produto. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS, enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Não esfregar os olhos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Se irritação persistir contate o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ ou a embalagem do produto. Faça diluição imediatamente, fornecendo à vítima grandes quantidades de água. Se ingerido, não provocar vômito. Consultar de imediato o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou orientação médica, levando consigo a embalagem do produto ou a FISPQ. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não induza ao vômito, não fornecer leite ou outro alimento/produto a fim de neutralizar o produto; aplicar pomadas ou colírios sem orientação médica. Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido. |
| --- | --- |

5- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

| Meios de extinção apropriados: Meios de extinção não recomendados: Perigos específicos da mistura: Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: | Produto não inflamável. Use os agentes recomendados para os materiais que estiverem ao redor. Apropriados: compatível com espuma, neblina d'água e dióxido de carbono (CO2) pó químico seco (PQS) (Abc). Água diretamente sobre o líquido em chamas. Não aplicável. Instruções de combate a incêndios: Combata o incêndio tomando as precauções normais, a uma distância segura, onde a temperatura não seja percebido. Proteção durante o combate a incêndios: Utilize equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d’água. Outras informações: Em caso de incêndio, gases corrosivos e nocivos são liberados. |
| --- | --- |

6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

| Precauções pessoais: Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Para o pessoal do serviço de emergência: Precauções ao meio ambiente: Métodos e materiais para a contenção e limpeza: | Isole preventivamente de fontes de ignição. Evacue a área. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Use EPI conforme descrito na seção 8. Evitar contato com os olhos. Pode ser nocivo para os organismo a aquáticos, para flora, para os organismos do solo. Limpar qualquer derramamento o mais rápido possível, usando um material absorvente para coletá-lo. Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou águas públicas. Isole o vazamento preventivamente de fontes de ignição. Não fume. Evacue a área. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isto puder ser feito sem risco. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. Retire as pessoas indispensáveis do local. Utilize EPI completo como luvas e botas de segurança, óculos de proteção tipo ampla visão, vestuário protetor adequado para proteção de todo o corpo. O material utilizado deve ser impermeável. Recomenda-se o uso de respirador tipo autônomo com pressão positiva, em caso de grande vazamento, onde a exposição é grande. Evite que o produto derramado atinja cursos d’água e rede de esgotos. Para Contenção: Interromper o vazamento, se possível sem riscos. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescentes, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. |
| --- | --- |

7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

| Medidas técnicas apropriadas para o manuseio: Precauções para manuseio seguro: Medidas de higiene: Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade: Prevenção de incêndio e explosão: Condições adequadas: Materiais para embalagem: Recomendado: Não recomendados: | Evite inalar o vapor do produto. Manuseie o produto com ventilação local adequada. Use proteção respiratória adequada onde houver risco potencial de exposição acima dos limites estabelecidos. Mantenha distancia de fontes de ignição, calor ou faíscas. Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/ exaustão local. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação. Não é esperado que o produto apresente risco de incêndio ou explosão. Mantenha afastado do calor, faísca, chama abertas superfícies quentes. Não fume. Mantenha o recipiente fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. Utilizar apenas ferramentas anti-faisca. Armazene em local bem ventilado, longe de luz solar. Manter armazenado em temperatura ambiente. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto. Não especificado. Armazenar o produto sempre em recipiente equivalente ao material de comercialização. Não especificado. |
| --- | --- |

8- CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

| Parâmetros de controle: Limites de exposição ocupacional: Indicadores biológicos: Medidas de controle de engenharia: Medidas de proteção pessoal: Proteção dos olhos/face: Proteção da pele: Proteção respiratória: Perigos térmicos: Precauções especiais: | Nenhuma informação adicional disponível. Nenhuma informação adicional disponível. Nenhuma informação adicional disponível. Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. E recomendado tornar disponíveis chuveiros e emergência lava olhos na área de trabalho. Como medida de proteção recomenda-se a utilização de equipamentos de proteção individuais básicos. As indicações contidas neste ponto referem-se ao produto puro. As medidas de proteção para o produto diluído podem variar em função do seu grau de diluição, uso e método de aplicação. Para determinar o cumprimento de instalação de duchas de emergência e/ou lava-olhos nos armazéns deve-se levar em conta a regulamentação referente, aplicável em cada caso. Toda a informação aqui apresentada é uma recomendação, sendo necessária à sua implementação por parte dos serviços de prevenção de riscos laborais ao desconhecer as medidas de prevenção adicionais que a empresa possa dispor. Use óculos de segurança com vedação lateral ou ampla visão quando houver risco de respingo nos olhos. Use proteção facial completa quando houver riscos excessivos de respingo do produto. Luvas, botas e aventais impermeabilizantes. Recomenda-se o uso de equipamento de proteção respiratória nos casos em que possa ocorrer inalação durante o manuseio/utilização do produto. Não aplicável. Chuveiros de emergência e lava-olhos devem ser providenciados para as áreas de manuseio do produto. Observação importante: Mantenha esses equipamentos sempre testados e em condições de uso. Assegure que sejam alimentados com água fresca. |
| --- | --- |

9- PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

| Aspecto: Odor e limite de odor: pH: Cor: Ponto de fusão/ponto de congelamento: Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Ponto de fulgor: Taxa de evaporação: Inflamabilidade: Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Pressão de vapor: Densidade de vapor: Densidade relativa: Solubilidade(s): Coeficiente de partição – n octanol/água: Temperatura de autoignição: Temperatura de decomposição: Viscosidade: Ionogeneidade: | Líquido Característico 7,5 a 8,5 (produto puro) Amarelo Não disponível Não disponível Não disponível Não disponível Não inflamável Não inflamável Não disponível Não disponível Não disponível Totalmente solúvel em água Não disponível Não aplicável Não disponível Não disponível Não aplicável |
| --- | --- |

10- ESTABILIDADE E REATIVIDADE

| Estabilidade química: Reatividade: Possibilidade de reações perigosas: Condições a serem evitadas: Materiais ou substâncias incompatíveis: Produtos perigosos da decomposição: | Estável sob condições normais de manuseio e armazenamento. Produto não reativo em condições de uso e armazenamento adequado. Em contato com metais ou sob ação de luz solar ocorre a liberação de oxigênio. Temperaturas altas e contato com metais e materiais e substâncias incompatíveis. Contato com surfactantes aniônicos, hipoclorito de sódio, agentes oxidantes. A mistura com materiais incompatíveis pode produzir gazes irritantes. Não aplicável. |
| --- | --- |

11- INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

| DL50 – Agudo (oral / dérmica/ inalação): Corrosão/irritação da pele: Lesões oculares graves/irritação ocular: Sensibilização respiratória ou à pele: Mutagenicidade em células germinativas: Carcinogenicidade: Toxicidade à reprodução: Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: Perigo por aspiração: | Componente ativo principal: Oral (OCDE 401), rato: DL50 = 3488 mg/kg de peso corporal. Dérmico (OCDE 402), rato e coelho: DL50 > 2000 mg/kg de peso corporal Inalação (OCDE 403), rato, 4 h, (teste limite): CL50 > 1600mg/m³ (concentração máxima tecnicamente atingível). Para cobrir o ponto final de toxicidade aguda da substância C9-11AE (CAS 68439-46-3), foram realizados estudos de substâncias semelhantes para uma abordagem de peso de evidência. O método comparativo é justificado porque o comprimento da cadeia alquila não exerce nenhuma influência significativa na toxicidade aguda, enquanto o grau de etoxilação é mais importante. Até o nível de EO = 4, que inclui todas as substâncias interpoladas, a toxicidade é baixa (HERA, 2009). O primeiro estudo de toxicidade oral aguda com C6-10AE (CAS 112-59-4) foi realizado equivalente à Diretriz 401 da OCDE. Cinco ratos Wistar receberam doses de 900, 1900, 3700, 7400, 15.000 mg/kg de peso corporal (machos) e 1900 , 3700, 7400 mg/kg de peso corporal (fêmeas), respectivamente. Mortalidades ocorreram com um nível de dose de 3.700 mg/kg de peso corporal e acima, resultando em um DL50 de 4.600 mg/kg de peso corporal para homens e 3.488 mg/kg de peso corporal para mulheres, respectivamente. Os sinais clínicos incluíram lentidão, marcha instável e aparência prostrada em todas as doses. Além disso, a necropsia revelou pulmões vermelho escuro ou rosa escuro nos animais mortos. O segundo estudo abordando a toxicidade oral aguda foi realizado com C6-12AE (CAS 68439-45-2) de acordo com a Diretriz 401 da OECD. Para cinco homens, o estudo foi conduzido como um teste limite com uma dose única de 5.050 mg/kg de peso corporal. Os ratos Sprague-Dawley fêmeas receberam 4000, 5050 e 5500 mg/kg de peso corporal, cada nível de dose consistindo em cinco animais. O valor de DL50 foi determinado em 5130 mg/kg de peso corporal para mulheres e maior que 5050 mg/kg de peso corporal para homens, respectivamente. Achados anormais de necropsia ocorreram principalmente nas mulheres falecidas e pertenciam aos pulmões, fígado e conteúdo do trato gastrointestinal e bexiga. O estudo final de toxicidade oral aguda com C10-16AE (CAS 68002-97-1) também foi conduzido de forma equivalente à Diretriz 401 da OECD. Neste teste de limite, cinco ratos Sprague-Dawley por sexo receberam 5.050 mg/kg de peso corporal. Nenhuma mortalidade ocorreu, portanto, o valor de DL50 foi definido como superior a 5.050 mg/kg de peso corporal. Para abordar a toxicidade dérmica aguda, foram tomadas as mesmas substâncias comparativas que para a toxicidade oral aguda. O primeiro estudo com C6-10AE (CAS 112-59-4) equivalente à Diretriz 402 da OCDE foi realizado em cinco coelhos brancos da Nova Zelândia por sexo e dose. Ambos os sexos receberam doses de 900, 1900 e 3700 mg/kg de peso corporal em condições oclusivas por 24 horas, com as fêmeas recebendo uma dose adicional de 2600 mg/kg de peso corporal. Mortalidades ocorreram com um nível de dose de 1.900 mg/kg de peso corporal e acima, resultando em um DL50 de 2.000 mg/kg de peso corporal para homens e 2.216 mg/kg de peso corporal para mulheres, respectivamente. Além disso, a necropsia revelou pulmões vermelho escuro ou rosa escuro nos animais mortos. O segundo estudo sobre toxicidade dérmica aguda foi conduzido com C6-12AE (CAS 68439-45-2). Este teste de limite foi conduzido de forma equivalente à Diretriz 402 da OECD, porém, foram utilizados apenas quatro ratos Wistar por sexo. O nível de dose de 2.000 mg/kg pc foi aplicado de forma oclusiva por 24 horas e não causou sinais clínicos nem mortalidade relacionados ao tratamento. Portanto, o DL50 foi determinado como sendo maior que 2.000 mg/kg de peso corporal. O terceiro estudo de toxicidade dérmica aguda com C10-16AE (CAS 68002-97-1) também foi um teste de limite conduzido equivalente à Diretriz 402 da OCDE. 24 horas de exposição ocluída. Nenhuma mortalidade ocorreu, portanto, o valor DL50 foi definido como maior que 2.000 mg/kg de peso corporal. Existem dois estudos disponíveis abordando a toxicidade aguda por inalação, sendo realizados com C6-10AE (CAS 112-59-4) e C10-16AE (CAS 68002-97-1) e equivalentes à Diretriz 403 da OCDE. No primeiro estudo, cinco ratos Wistar por sexo foram expostos por um período de 6 horas a um vapor da substância de teste na concentração calculada de vapor saturado de 100 mg/m³. Nenhuma mortalidade ou sinais clínicos ocorreram durante o período de exposição. O CL50 foi determinado como superior a 100 mg/m³ para exposição a um aerossol da substância de teste por 6 horas. No segundo estudo com C10-16AE (CAS 68002-97-1) cinco ratos Sprague Dawley/sexo foram expostos por um período de 4 horas a um aerossol da substância teste na concentração de 1600 mg/m³ (correspondente a 1,6 mg /L), que é a concentração máxima tecnicamente atingível da substância de teste com um MMAD < 4 µm (teste-limite). Nenhuma mortalidade ocorreu durante a exposição ou o período de observação de 14 dias. Os animais demonstraram sinais clínicos de toxicidade, como secreção nasal leve e lacrimejamento durante a exposição, bem como secreção nasal leve e vermelha pós-exposição. O CL50 foi determinado como superior a 1600 mg/m³ para exposição a um aerossol da substância de teste por 4 horas. Justificativa para a seleção de toxicidade aguda – end point oral. O estudo com o descritor de dose definitivo mais baixo foi selecionado. Justificativa para a seleção de toxicidade aguda - ponto final de inalação. O estudo com a dose máxima alcançável foi selecionado. Justificativa para a seleção de toxicidade aguda - ponto final dérmico. Nenhum estudo escolhido devido à abordagem aflição. Componente: Cloreto de metil C12 -14 alquil metil amina quaternária etoxilada. Toxicidade aguda oral : DL50: > 300 - 2 000 mg/kg. Espécie: Rato. Baseado nos níveis de concentração desta mistura e o DL50 por via de exposição oral, a mesma apresentou ETAm (oral): 24.390 mg/kg. As vias de exposição por via dérmica / inalatória não obtiveram níveis de concentração que elencasse aos níveis de classificação atribuídos na tabela 1 – Categorias de toxicidade aguda e valores aproximados de DL50/CL50, subitem 5.2.2 – Classificação de misturas quando há dados de toxicidade aguda para a mistura completa, item 5.2 Toxicidade aguda. Este produto provoca irritação à pele (vermelhidão / ressecamento), por contato prolongado. Provoca irritação ocular grave. Sintomas como: dor, lacrimejamento, vermelhidão. Necessário assistência médica especializada. Não classificado como sensibilizante respiratório ou a pele. Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas. Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade. Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução. Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única. Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida ou prolongada. Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração. |
| --- | --- |

12- INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade:

Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio

| AquaticToxicity | Organism | Species | Test Duration | Result(mg/L) | Test material | Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Short-term toxicity to fish | Fish |  |  |  | Sodium dodecylbenzenesulfonate | Douglas et al.,1986 |
|  |  | Salmo gairdneri | 96hr | LC50= 3.2-5.6 mg/l |  |  |
|  |  | Rita rita | 96hr | LC50=6.926- | Sodium dodecylbenzenesulfonate | Roy, 1988 |
|  |  |  |  | 7.16 mg/l |  |  |
|  |  | Leuciscus idus | 96hr | LC50=4.1mg/l | Dodecylbenzenesulfonic acid | Knie, V.J.et al.,1983 |
|  |  | Brachydanio rerio | 96hr | LC50=10 mg/l | Dodecylbenzenesulfonic acid | Hoechst AG 1988 |
|  |  | Fishes species | 96hr | LC50=35.601 mg/l(calculated) | Sodium dodecylbenzenesulfonate | USEPA, 2011 |
|  |  | (freshwater fish) |  |  |  |  |
|  |  | Fishes species | 96hr | LC50=45.883 mg/l (calculated) | Sodium dodecylbenzenesulfonate | USEPA, 2011 |
|  |  | (saltwater fish) |  |  |  |  |
|  |  | Fishes species | 24 hr | LC50=4.5-6.4 mg/l | Sodium dodecylbenzenesulfonate | Lundahl,P., and R. Cabridenc, 1978 |
|  |  | (freshwater fish) |  |  |  |  |
| Long-term toxicity to fish | Fish | Fishes species (freshwater fish) | 30 day | NOEC =3.965mg/l (calculated) | Sodium dodecylbenzenesulfonate | USEPA, 2011 |
|  |  | Fishes species (saltwaterfish) | 30 day | NOEC =9.198mg/l (calculated) | Sodium dodecylbenzenesulfonate | USEPA, 2011 |
|  |  | Lepomis macrochirus | 28 day | NOEC =1mg/l | C11.6 LAS | Maki AW, 1981 |
|  |  | Pimephales promelas | 32 day | EC20=1 mg/l | Dodecylbenzenesulfonic acid | Versteeg DJ and Rawlings JM, 2003 |
|  |  | Pimephales promelas | 28 day | NOEC =0.9 mg/l | C11.8 LAS | Maki AW, 1979 |
| Short-term toxicity to aquatic invertebrates | Invertebrates | Daphnia magna | 48hr | LC50= 3.5mg/l | C12 LAS | Kimerle and Swisher, 1977 |
|  |  | Daphnid species | 48hr | LC50=23.265 mg/l(calculated) | Sodium dodecylbenzenesulfonate | USEPA, 2011 |
|  |  | Mysid shrimp | 96hr | LC50=17.428 mg/l(calculated) | Sodium dodecylbenzenesulfonate | USEPA, 2011 |
|  |  | Daphnia magna | 24hr | EC50=12 mg/l | Dodecylbenzenesulfonic acid | Knie, V.J.,et al.,1983 |
|  |  | Daphnia magna | 48hr | EC50=5.88 mg/l | Dodecylbenzenesulfonic acid | Galassi et al. 1993 |
|  |  | Daphnia magna | 48hr | EC50=6.3-9.5 mg/l | Sodium dodecylbenzenesulfonate | Oda,S., N. Tatarazako, H. Watanabe, M. Morita, and T. Iguchi, 2006 |
|  |  | Daphnia magna | 24hr | EC50=12-17 mg/l | Sodium dodecylbenzenesulfonate | Lundahl,P., |
|  |  |  |  |  |  | and R. Cabridenc,1978 |
|  |  | Tisbe bulbisetosa (saltwater Invertebrates) | 48hr | LC50=4.58 -5.12 mg/l | Dodecylbenzenesulfonate (DBS) | Venezia LD, et al.1980 |
| Long-term toxicity to aquatic invertebrates | Invertebrates | Daphnid species | 30 day | NOEC =3.159mg/l (calculated) | Sodium dodecylbenzenesulfonate | USEPA, 2011 |
|  |  | Mysid shrimp | 30 day | NOEC =1.121mg/l (calculated) | Sodium dodecylbenzenesulfonate | USEPA, 2011 |
|  |  | (SaltWater) |  |  |  |  |
|  |  | Daphnia magna | 21 day | NOEC =1.65mg/l | Sodium dodecylbenzenesulfonate | Radix P,et al.2000 |
|  |  | Ceriodaphnia dubia | 7 day | NOEC =4mg/l | Sodium dodecylbenzenesulfonate | Moore,S.B., R.A. Diehl, J.M. Barnhardt, and G.B. Avery,1987 |
|  |  | Daphnia magna | 21 day | NOEC =1.18mg/l | C11.8 LAS | Maki, A.W. |
|  |  |  |  |  |  | 1979 |
| Toxicity to aquatic algae and cyano-bacteria | Algae | Pseudokirchneriella subcapitata | 72hr | NOEC = 7.9mg/l | Dodecylbenzenesulfonic acid | MOE, 2008 |
|  |  |  |  | EC50= 65.4 mg/l (growth rate) |  |  |
|  |  |  |  | EC50=21 (biomass) |  |  |
|  |  | Green Algae | 30 day | NOEC =7.685mg/l (calculated) |  | USEPA, 2011 |
|  |  |  |  | EC50=17.03mg/l (calculated) | Sodium dodecylbenzenesulfonate |  |
|  |  | Selenastrum capricornutum (Algae) | 96hr | EC50=29mg/l | Dodecylbenzenesulfonic acid | Galassi et al.1992 |
| Toxicity to aquatic plants other than algae | aquatic plants | Lemna minor | 7 day | EC50=2.7mg/l | C11.8 LAS | Bishop, W.E. et al1981. |
|  |  |  |  | NOEC =0.9mg/l |  |  |
| Toxicity to microorganisms | Microorganisms | Activated sludge | 3hr | EC50= 500-723mg/l | Na-12C LAS | Verge and, 1996 |
| Toxicity to other aquatic organisms | Marine mussel | Mytilus galloprovincialis | 7 day | NOEC =32.19mg/kg/dw | C12-LAS | Marin, M.G., Pivotti, L., Campesan, G., Turchetto, M. and Tallandini, L.,1994 |
|  |  | (saltwater) |  |  |  |  |

bronopol (DCI) / mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2- metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1)

EC50 / 48 h 0,1 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)

EC50 / 72 h 0,048 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)

EC50 / 96 h 0,22 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)

NOEC / 21 d 0,004 mg/l (Daphnia magna) (OECD 211) S 52

NOEC / 28 d 0,098 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 210) S 117

NOEC / 72 h 0,0012 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) S 1322

EC50 / 48 h (estático) 1,4 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)

EC50 / 72 h 0,37 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)

0,25 mg/l (Skeletonema costatum) (ISO 10253)

LC50 / 96 h (dinâmico) 35,7 mg/l (Lepomis macrochirus) (EPA OPP 72-1)

NOEC 21,5 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 210)

NOEC / 21 d 0,27 mg/l (Daphnia magna) (OECD 211) BPR Dossier

NOEC / 72 h 0,1 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)

0,08 mg/l (Skeletonema costatum)

As faixas de toxicidade para água doce e marinha, e para cada nível trófico, são relatadas na Tabela:

| Fish - acute | Freshwater | Marine |
| --- | --- | --- |
|  | EC50 = 0.09 - 0.28 mg a.i./L | EC50 = 0.30 - 0.48 mg a.i./L |
| Fish - chronic | NOEC = 0.02 - 0.098 mg a.i./L | No data |
| Invertebrate - acute | EC50 = 0.10 - 0.16 mg a.i./L | EC50 = 0.007 - 0.33 mg a.i./L |
| Invertebrate - chronic | NOEC = 0.0036 - 0.1 mg a.i./L | No data |
| Algae - acute | EC50 = 10.7 – 53.5 µg a.i./L | EC50 = 5.2 µg a.i./L |
| Algae - chronic | NOEC = 1.16 - 4.95 µg a.i./L | NOEC = 0.49 µg a.i./L |

De acordo com os resultados de ecotoxicidade dos componentes que constituem essa mistura, classificados como perigoso ao ambiente aquático e avaliando os valores de corte/limite de concentração dos classificados de acordo com a ABNT NBR 14725-4:2014, item 3.2 Misturas, tabela A.1 – Valores de corte/limites de concentração para cada classe de perigo à saúde e ao meio ambiente e seguindo os critérios estabelecidos na tabela 26 – Classificação de toxicidade aguda de uma mistura, baseada na soma da concentração dos ingredientes classificados, tabela 28 – Fatores multiplicativos para ingredientes altamente tóxicos (categoria 1) em misturas, levando em consideração o fator multiplicativo (M) diante dos resultados de CL50 e CE50 e soma da concentração dos ingredientes o produto não se  classifica como perigoso ao ambiente aquático, pois apresenta resultado abaixo do valor de corte/limite de concentração estabelecido de 25%. (M X 10 X AGUDA 1) + 4,44% > 25% ( 4,44% < 25%.

Persistência e degradabilidade: O produto é completamente biodegradável. DBO5: > 60% do teórico. No meio ambiente (água corrente) pode degradar-se completamente em 2 dias. Por isso existe risco de rápida redução do oxigênio dissolvido, podendo tornar o meio tóxico para peixes e outros organismos aquáticos, mesmo para baixas concentrações.

Potencial bioacumulativo: Não é esperado que se acumule no meio ambiente.

Mobilidade no solo: Não disponível.

Outros efeitos adversos: Não disponível.

SEÇÃO 0 INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

13- CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao:

Produto: quando necessário, o hipoclorito de sódio pode ser neutralizado com agentes redutores tais como: Tiossulfato de Sódio, Biossulfato de Sódio, Sulfito de Sódio ou Água Oxigenada. O descarte deve ser feito de acordo com a regulamentação aplicável (federal estadual ou municipal). O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Restos de produtos: O descarte deve ser feito de acordo com a regulamentação aplicável (federal estadual ou municipal). Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagem usada: O descarte deve ser feito de acordo com a regulamentação aplicável (federal estadual ou municipal). Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14- INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

| Terrestre: | ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres: • Resolução nº 5232 de 14 de dezembro de 2016: Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências. |
| --- | --- |
| Número da ONU: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Nome apropriado para embarque: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Classe/subclasse de risco principal: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Risco subsidiário: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Número de risco: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Grupo de embalagem: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Hidroviário: | DPC - Diretoria de Portos e Costas: Transporte em águas brasileiras.- Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) • NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. • NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.- International Maritime Organization (Organização Marítima Internacional): • IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos). |
| Número da ONU: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Nome apropriado para embarque: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Classe/subclasse de risco principal: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Risco subsidiário: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Número de risco: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Grupo de embalagem: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Aéreo: | ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - Resolução n° 129 de 8 de dezembro de 2009. RBAC N175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS N 175-001 - INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS ICAO - "International Civil Aviation Organization" (Organização da Aviação Civil Internacional) - Doc 9284-NA/905 IATA - "Internacional Air Transport Association" (Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR). |
| Número da ONU: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Nome apropriado para embarque: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Classe/subclasse de risco principal: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Risco subsidiário: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Número de risco: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |
| Grupo de embalagem: | Não classificado como produto químico perigoso para as regulamentações de transporte. |

15- REGULAMENTAÇÕES

- Portaria n° 473, de 13 de dezembro de 2011. NBR 14725-1: 2009 Versão Corrigida: 2010, Produto químico - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 1: Terminologia.

- NBR 14725-2: 2019 Segunda edição: 13.06.2019, Produto químico - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 2: Sistema de classificação de perigo.

- NBR 14725-3: 2017 Terceiro edição: 14.08.2017, Produto químico - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 3: Rotulagem.

- NBR 14725-4: 2014 Terceiro edição: 2014, Produto químico - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 4: Ficha de informações de segurança de produtos químicos.

- RESOLUÇÃO Nº 5.947, DE 1º DE JUNHO DE 2021 "Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e aprova as suas Instruções Complementares, e dá outras providências".

- RESOLUÇÃO-RDC Nº 59, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010 - Sobre os procedimentos e requisitos técnicos para a notificação e o registro de produtos saneantes e dá outras providências.

- Portaria 3214 de 08 de Junho de 1978, Norma Regulamentadora nº 06 - Norma Regulamentadora nº 23 -  Norma Regulamentadora nº 09 - Norma Regulamentadora nº 15.

16- OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas sessões anteriores:

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Legendas e Abreviaturas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

CAS - Chemical Abstracts Service

CL50 - Concentração Letal 50%

DL50 - Dose Letal 50% CE50 – Concentração efetiva 50%

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego

NA - Não Aplicável LOEC - Menor concentração de produto capaz de causar efeito. BCF - Fator de bioconcentração. Este fator é calculado através da divisão entre a concentração do produto químico, encontrada em animais pela concentração do produto químico na água,onde este animal habita.

ONU - Organização das Nações Unidas

SBCA - Self Contained Breathing Apparatus

ETAm - Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura

Bibliografia:

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA (MTP). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jan.2022

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA (MTP). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jan.2022

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 8th rev. ed. New York: United Nations, 2021.

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2021.

ECHA - EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/23870/7/3/1> / https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/11419/7/3/1> / https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/23870/7/3/1>  . Acesso em: novembro. 2023.

IPCS - INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY –INCHEM. Disponível em: <http://www.inchem.org/ >. Acesso em: novembro.2023.

IUCLID - INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [S.l.]: European chemical Bureau.

NIOSH - NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: <http://www.cdc.gov/niosh/>. Acesso em: novembro.2023.

TOXNET - TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: < http://chem.sis.nlm.nih.gov/>. Acesso em: novembro.2023.

Elaborado por: Aldemir Frazão

Responsável Técnico: Eloisa de Souza